Jugowice/9/2012  								   Załącznik nr 5 do SIWZ

PROGRAM  FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: Wykonanie remontu drogi gminnej łącznie z wykonaniem dokumentacji projektowej.

Adres: dz. 81 Obręb 3 Jugowice ; most łączący drogę powiatową 2876D z drogą gminną 186/5 obr. Jugowice

Zamawiający:  Gmina Walim ul. Boczna 9 58-320 Walim

Opracowujący: Jan Rudnicki – kier. ref. infrastruktury technicznej

Spis zawartości programu funkcjonalno- użytkowego

1. Część opisowa.

2. Część informacyjna.

1.  Część opisowa

1.1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia dotyczy wykonania uproszczonej dokumentacji projektowej łącznie z   wykonaniem remontu drogi na podstawie wykonanego projektu (zaprojektuj i wybuduj).

1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Zaprojektowana i wyremontowana  droga powinna spełniać potrzeby komunikacyjne lokalnej społeczności zapewniając bezpieczne przemieszczanie się w pasie drogowym. Klasa drogi L o natężeniu ruchu KR1. Należy oddzielnie skalkulować roboty związane z odbudową drogi (środki z budżetu państwa) i oddzielnie naprawę mostu (środki z budżetu Gminy Walim)

Na załączniku graficznym zaznaczono w odpowiednich kolorach wymagane roboty do wykonania z podaniem charakterystycznych wartości potrzebnych do zaprojektowania i wyliczenia kosztów remontu.

1.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Zamawiający wprowadzi wykonawcę w teren z określeniem precyzyjnym zakresu (od-do). Parametry drogi powinny spełniać wymogi obowiązujących przepisów, w szczególności w optymalny sposób spełnić swoją funkcję w odniesieniu do istniejącego natężenia ruchu pieszych, miejsc niebezpiecznych, jak też estetyki z uwzględnieniem przepisów ustaw:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.Nr 43, poz.430 z 1999 r),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204 , poz.2086 z 2004 r. - tekst jedn.)

1.Szerokość jezdni 2,6-2,8 m ; długość ok.180 m. Powierzchnia masy bitumicznej (warstwa ścieralna) ok.500 m2. Należy wykonać pobocze dwustronne utwardzone klińcem o szer. min. 0, 5m.

Przekrój drogi od góry: warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr.4cm; warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr.4cm; podbudowa z kruszywa kamiennego gr. 20cm. Odwodnienie liniowe z koryt betonowych trójkątnych 50x40x20 ok.180m oraz ściek płytki z kostki granitowej o wym.5,0 x 0,6 m.

2. Most:

- wzmocnienie  uszkodzonych płyt żelbetowych w ilości ok.2,2 m2 metodą PCC systemu Ceresit lub podobną np. Kreisel

- ułożenie warstwy wiążącej gr.4 cm z ułożeniem wzmacniającego geosyntetyku w ilości ok.80m2

- ułożenie warstwy ścieralnej gr.3 cm ok.80m2

1.4 Przygotowanie placu budowy.

Plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarządcę drogi: Urząd Gminy w Walimiu

1.5 Zagospodarowanie terenu. - Korona drogi w pasie drogowym zgodnie z istniejącymi warunkami. Należy minimalizować roboty dodatkowe w celu obniżenia kosztów robót budowlanych.

2. Część informacyjna

2.1. Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych.

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane inwestor  Wójt Gminy Walim składa oświadczenie do Starostwa Powiatowego przy zgłoszeniu wykonywania robót remontowych.

2.2  Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.Nr 43, poz.430 z 1999 r),

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 02 września 2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego (Dz.U. Nr 202, poz.2072,Rozdz. 4 z 2004 r.)

2.3 Kopia mapy zasadniczej.

Mapę zasadniczą (opiniodawczą) Wykonawca powinien pozyskać w Starostwie Powiatowym w Wałbrzychu na koszt własny.

2.4 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

Lokalizacja przedmiotu projektu nie dotyczy obszarów podlegających nadzorowi konserwatora zabytków.

2.5 Inwentaryzacja zieleni.

Realizacja  inwestycji nie powoduje niszczenia zieleni i wycinki drzew.

2.6 Porozumienia, zgody oraz warunki techniczne związane z realizacją obiektu.

Projekt należy wykonać zgodnie z warunkami wynikającymi z ustaw:

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.Nr 43, poz.430 z 1999 r),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204 , poz.2086 z 2004 r. - tekst jedn.) w uzgodnieniu z  zarządcą  drogi powiatowej.

2.7  Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie problemy podczas postępowania związane ze zgłoszeniem robót wynikłe z winy wadliwego bądź niepełnego projektu obarczają Wykonawcę, toteż winien na każdym etapie aż do uzyskania zaświadczenia uczestniczyć w postępowaniu administracyjnym.

Zabezpieczyć obsługę geodezyjną w celu prawidłowego wykonania robót łącznie z wykonaniem pomiaru powykonawczego.