ZO-Chodnik/2/2014									Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Nazwa zamówienia: Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2876D w Zagórzu Śląskim

Adres: dz. 106 obręb 10 Zagórze Śląskie

Zamawiający: Gmina Walim ul. Boczna 9, 58-320 Walim

Opracowujący: Jan Rudnicki – kier. ref. infrastruktury technicznej

Spis zawartości programu funkcjonalno- użytkowego

1. Część opisowa.

2. Część informacyjna.

1.  Część opisowa

1.1.   Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia dotyczy wybudowania chodnika dla pieszych z kostki betonowej w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Wałbrzychu.

1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

Wybudowany chodnik  powinien spełniać potrzeby komunikacyjne lokalnej społeczności zapewniając bezpieczne przemieszczanie się w pasie drogowym. Klasa drogi L o natężeniu ruchu KR2.

1.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Zamawiający wprowadzi wykonawcę w teren z określeniem precyzyjnym zakresu (od-do). Parametry chodnika powinny spełniać wymogi obowiązujących przepisów, w szczególności w optymalny sposób spełnić swoją funkcję w odniesieniu do istniejącego natężenia ruchu pieszych, miejsc niebezpiecznych, jak też estetyki z uwzględnieniem przepisów ustaw:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.Nr 43, poz.430 z 1999 r),

- Szerokość chodnika1,5- 3,40 m, długość chodnika ok.295 mb

- Powierzchnia nawierzchni z kostki betonowej ok.440 m2

- Podbudowa z mieszanki kamiennej 0-31,5mm gr.15 cm.

- Wykonanie chodnika z kostki betonowej własność Inwestora na podsypce piaskowo-cementowej gr.5 cm

- Wykonanie opaski bezpieczeństwa z zagęszczonej mieszanki 0-31,5mm o szer.60 cm zagęszczonej i umocnionej płytami ażurowymi betonowymi od strony rowu.(ok.210 m3 mieszanki kamiennej)

- Powierzchnia umocnienia płytami betonowymi ażurowymi 60x40x8 ok.200 m2

- 1 studzienka systemowa Ø425 z wpustem żeliwnym

Termin wykonania 15.11.2014 r.

Patrz załącznik graficzny.

1.4 Przygotowanie placu budowy.

Plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarządcę drogi: Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu

1.5 Zagospodarowanie terenu. - Korona drogi w pasie drogowym zgodnie z istniejącymi warunkami.

2. Część informacyjna

2.1. Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych.

Inwestor posiada porozumienie z Zarządem Powiatu Wałbrzyskiego pozwalające na dysponowanie nieruchomością na cele budowlane.

2.2  Przepisy prawne

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.Nr 43, poz.430 z 1999 r),

2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

Lokalizacja przedmiotu projektu nie dotyczy obszarów podlegających nadzorowi konserwatora zabytków.

2.4 Inwentaryzacja zieleni.

Realizacja  inwestycji nie będzie powodować niszczenia zieleni i ścinania drzew.                        W przypadku wystąpienia takiej konieczności decyzje wyrażającą zgodę na ścięcie drzew wyda Wójt Gminy Walim.

2.5  Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zabezpieczyć obsługę geodezyjną w celu prawidłowego wykonania robót łącznie                          z wykonaniem pomiaru powykonawczego.

Inwestor posiada pozwolenie na budowę przedmiotowego chodnika.

Walim, dn. 29.09.2014 r.