KZ.271.1.6.2021							       Załącznik nr 6 do SIWZ

PROGRAM  FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej w Dziećmorowicach”

Adres: Dz. nr 109 obręb: Dziećmorowice nr 1

Dz. nr 96/2 obręb: Dziećmorowice nr 2

Dz. nr 215/2 obręb: Dziećmorowice nr 2

Dz. nr 214 obręb: Dziećmorowice nr 2

Zamawiający: Gmina Walim ul. Boczna 9, 58-320 Walim

Opracowujący: Paweł Antczak – Kierownik Referatu Infrastruktury Technicznej

Spis zawartości programu funkcjonalno - użytkowego

1. Część opisowa.

2. Część informacyjna.

1. Część opisowa

1.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

Przedmiot zamówienia dotyczy zaprojektowania i wykonania chodnika wraz z odwodnieniem (zaprojektuj i wybuduj) we wsi Dziećmorowice wzdłuż dróg powiatowych nr P2882D oraz P3368D.

1.2 Charakterystyczne parametry określające zakres robót budowlanych.

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego  funkcjonowania chodnika, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i warunkami technicznymi, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Wymaganiami Zamawiającego i Warunkami Umowy (np. Pozwolenie na budowę). Zbudować chodnik i wszystkie elementy niezbędne do jego użytkowania i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego dokumenty zezwalające na użytkowanie zrealizowanych obiektów zgodnie z przepisami prawa. Wybudowany chodnik powinien spełniać potrzeby komunikacyjne lokalnej społeczności zapewniając bezpieczne przemieszczanie. Nawierzchnia chodnika – kostka betonowa.

Inwestor nie dysponuje badaniami gruntu w zakresie wytrzymałościowym jak również geologicznym.

Dotychczasowa nawierzchnia na całym terenie przeznaczonym pod chodnik - nieulepszona, gruntowa. Należy uwzględnić odprowadzenie wody z całego terenu chodnika oraz z przylegającej jezdni drogi.

Zakres prac i minimalne parametry:

- teren przeznaczony do budowy chodnika został przedstawiony na mapie dołączonej do dokumentacji przetargowej (zał. nr 7 do SIWZ tj. Rysunki),

- wykonanie koncepcji wraz z uzgodnieniem Gminy Walim i zatwierdzeniem przez Zarządcę Drogi,

- wykonanie niezbędnych prac geodezyjnych potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlanych,

- wykonanie dokumentacji projektowej, z uzgodnieniem Gminy Walim i zatwierdzeniem przez Zarządcę Drogi,

- wykonanie niezbędnych prac ziemnych,

- wykonanie zjazdów do sąsiadujących posesji, jeśli zachodzi taka konieczność,

- przebudowa istniejących zjazdów do przyległych posesji wraz z przepustami odwodnieniem,

- nawierzchnię chodnika wykonać z brukowej kostki betonowej o grubości 8 cm,

- konstrukcja nawierzchni chodnika:

- dla chodników grubość warstwy podbudowy z kruszywa zgodnie z obowiązującymi przepisami lecz nie mniej niż 20 cm,

- dla zjazdów grubość warstwy podbudowy z kruszywa zgodnie z obowiązującymi przepisami lecz nie mniej niż 30 cm,

- obowiązkiem Wykonawcy jest wykonanie badań geotechnicznych gruntu, które będą podstawą do wykonania dokumentacji projektowej, uwzględnić i dostosować konstrukcję chodnika do zastanych warunków gruntowych i uwzględnić wymianę gruntu na odpowiedni jeśli zajdzie taka konieczność,

- chodnik od strony jezdni oraz od stron czołowych chodnika ograniczyć krawężnikiem betonowym 15x30cm, układanych na ławie betonowej z oporem (beton C12/15), dla zjazdów należy użyć krawężników najazdowych oraz skośnych,

- chodnik w części nieprzylegającej do jezdni ograniczyć obrzeżem betonowym 8x25 cm na ławie betonowej z oporem obustronnym (beton C12/15),

- wypełnienie spoin kostki betonowej miałem kamiennym,

- chodnik należy dostosować wysokościowo do istniejącej jezdni, istniejących zjazdów i zabudowań,

- wykonanie odwodnienia budowanego chodnika oraz jezdni przylegającej do tego chodnika,

- odwodnienie:

- odwonienie należy zaprojektować i wykonać na całej długości budowanego chodnika z uwzględnieniem odwodnienia jezdni, które dotychczas było realizowane poprzez rowy i pobocza nieutwardzone, należy uwzględnić istniejącą kanalizację deszczową aby się do niej dowiązać,

- Zamawiający preferuje wpusty uliczne krawężnikowo-jezdniowe, wpusty należy zaprojektować aby odbierały wodę z powierzchni przylegających do budowanego krawężnika,

- wzdłuż drogi powiatowej P3368D, na długości chodnika, wykonać kanalizację deszczową w miejsce istniejących rowów, przebudować istniejące elementy odwodnienia,

- wzdłuż drogi powiatowej P2882D,  na długości chodnika bez istniejącej kanalizacji deszczowej wykonać odwodnienie, Zamawiający preferuje odwodnienie w postaci drenażu francuskiego w "rękawie" z geowłókniny igłowanej, należy nawiązać wysokościowo do dna przepustów pod skrzyżowaniami,

- oczyścić istniejącą kanalizację deszczową, na długości budowanego chodnika,

- układ odwodnienia powinien uwzględniać również wpływ ukształtowania terenu znajdującego się poza pasem drogowym; woda z terenu przyległego, która była odprowadzana do przydrożnego rowu bądź wsiąkała w istniejące pobocze gruntowe musi być ujęta z chwilą budowy nowego chodnika,

- rury kanalizacji deszczowej stosować o wytrzymałości SN8,

- Wykonawca jest obowiązany zaprojektować i wybudować odpowiednią ilość studni, przykanalików i wpustów wymaganą przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i wynikającą z odpowiednich obliczeń hydraulicznych,

- należy uwzględnić uzupełnienie nawierzchni jezdni po zabudowie krawężnika

- projekt oraz wykonanie powinny uwzględniać usunięcie elementów kolidujących z nowoprojektowanym chodnikiem, w tym m.in. roślinność, drzewa, słupy, oznakowanie drogowe i inne,

- szerokość chodnika powinna być nie mniejsza niż 1,5m,

- projekt opracować na mapie do celów projektowych,

- plan sytuacyjny powinien posiadać stosowne klauzule geodety uprawnionego oraz właściwego terenowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- pozostałe parametry techniczne zaprojektować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124 ze zm.),

- projektant powinien dołączyć do projektu budowlanego oświadczenie o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawo budowlane,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, w zakresie uzgodnionym z Zamawiającym, zawierającą m.in. mapę inwentaryzacyjną powykonawczą wykonaną przez uprawnionego geodetę zgłoszoną do  właściwego terenowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

- Wykonawca powinien zabezpieczyć i/lub przenieść istniejące znaki geodezyjne, które kolidują z budowanym chodnikiem,

- Wykonawca powinien uwzględnić usunięcie wszelkich kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu,

- Wykonawca jest obowiązany wykonać zatwierdzić i wprowadzić tymczasową organizację ruchu na czas trwania robót we własnym zakresie,

UWAGA: Zamawiający dysponuje częścią materiału potrzebnego do wykonania tego zadania w postaci brukowej kostki betonowej szarej o grubości 8 cm w ilości 704 m2, obrzeża betonowe o wymiarze 8x25x100 cm w ilości 469 m oraz krawężniki betonowe o wymiarze 15x30x100 cm w ilości 469 m. Pozostałe materiały potrzebne do wykonania zadania dostarczy Wykonawca.

Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

- sporządzenie dokumentacji projektowej budowy chodnika wraz z odwodnieniem uzgodnionego i zatwierdzonego przez Zamawiającego oraz Zarządcę Drogi wraz ze zgodami innych organów niezbędnych dla wykonania umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa wraz z inwentaryzacją geodezyjną i wszelkimi pracami geodezyjnymi wymaganymi do prawidłowego sporządzenia projektu,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wszystkich robót wraz z zatwierdzeniem przez właściwy ośrodek dokumentacji geodezyjno-kartograficznej,

- przed wystąpieniem o dokonanie odbioru końcowego i przejęcia przez Zamawiającego zrealizowanego zadania inwestycyjnego, należy sporządzić i  zgromadzić kompletne dokumenty i  oświadczenia  wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 ze zm.), niezbędne do uzyskania pozwolenia na użytkowanie lub zawiadomienia o zakończeniu robót realizowanego zadania inwestycyjnego i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego niezbędne dokumenty i decyzje pozwalające na jego użytkowanie w tym decyzję o dopuszczeniu obiektu do użytkowania (w przypadku nałożenia takiego obowiązku w uzyskanych decyzjach lub w przypadku wymagań prawa).

1.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe.

Zamawiający wprowadzi Wykonawcę w teren z określeniem precyzyjnym zakresu (od-do). Parametry utwardzenia terenu powinny spełniać wymogi obowiązujących przepisów w szczególności w optymalny sposób spełnić swoją funkcję w odniesieniu do istniejącego natężenia ruchu pieszych, miejsc niebezpiecznych, jak też estetyki z uwzględnieniem przepisów ustaw:

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.),

TERMIN WYKONANIA:

7 MIESIĘCY OD DNIA PODPISANIA UMOWY (roboty budowlane)

3 MIESIĄCE OD DNIA PODPISANIA UMOWY (dokumentacja projektowa)

Opis należy czytać łącznie z załącznikiem graficznym. Załącznik graficzny nie jest materiałem wiążącym Wykonawcę.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania projektu chodnika. Szczegółowe rozwiązania projektowe podlegają uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego na etapie wykonywania projektu. Wykonawca przystąpi do robót po uzyskaniu zatwierdzenia projektu przez Zamawiającego.

1.4 Przygotowanie placu budowy.

Plac budowy należy zorganizować i zabezpieczyć zgodnie z warunkami ustalonymi przez zarządcę terenu: Wójtem Gminy Walim

1.5 Zagospodarowanie terenu.

Należy zachować istniejące zagospodarowanie w zakresie zjazdów i dojść do posesji w granicach wykonywanego chodnika.

2. Część informacyjna

2.1. Oświadczenie zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania i uzyskania oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością do celów budowlanych.

2.2  Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot zamówienia spełniając wymagania

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333, z późn.zm.), Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 ze zm.) i innych ustaw oraz rozporządzeń, obowiązujących norm, zasad wiedzy technicznej i sztuki budowlanej w tym m.in. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r).

2.3 Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków.

Lokalizacja przedmiotu projektu znajduje się na obszarze objętym ochroną konserwatorską.

2.4 Inwentaryzacja zieleni.

W razie takiej konieczności Wykonawca wykona inwentaryzację zieleni, uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia na wycinkę i usunie kolidującą zieleń w uzgodnieniu z Zamawiającym.

2.5  Dodatkowe wytyczne inwestorskie

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Zabezpieczyć obsługę geodezyjną w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia łącznie z wykonaniem pomiaru powykonawczego.

Należy wykonać i uzgodnić z odpowiednimi służbami projekt organizacji ruchu tymczasowego na czas trwania robót łącznie z zamontowaniem niezbędnego oznakowania wynikającego z projektu.

Walim, dn. 10.03.2021 r.